# [3] pielikums

Atklāta konkursa

“Divu jaunu rūpnieciski ražotu M1 kategorijas elektromobiļu piegāde projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Ilūkstes novada pašvaldībai iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1  kategorijas elektromobiļus” ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr. “INP 2014/13 KPFI”

nolikumam

tehniskā SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītāja  noteiktās prasības iepirkumam:

  - daļa – „Jauna vieglā pasažieru elektromobiļa piegāde”

| Nosacījumi | Prasības | Pretendenta piedāvājums/ atbilstība |
| --- | --- | --- |
| Elektromobiļa marka , ražotāja nosaukums un modelis |  |  |
| Elektromobiļu skaits | 1 |  |

| Elektromobiļa statuss, klase | Jauns vieglais pasažieru |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | M1, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” |  |
| Elektromobiļa atbilstības novērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu , to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu | Ir veikts elektromobiļa atbilstības novērtējums, ko apliecina pretendenta iesniegtā minētā novērtējuma apliecinātā kopija |  |
| Dzinēja veids | Elektromotors |  |
| Nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm, km | Ne mazāk kā 150 |  |
| Ātrums, ko elektromobilis spēj maksimāli sasniegt, km/h | Ne mazāk kā 110 |  |
| Siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) emisiju apjoms | 0 g/km |  |
| Elektrības patēriņš. kWh/100km | Ne vairāk kā 15 |  |
| Akumulatora tips | Litija jonu |  |
| Akumulatora kapacitāte, kWh | Ne mazāk kā 24 |  |
| Akumulatora apsildes sistēma | Ir |  |
| Enerģijas veids | Elektrība |  |
| Dzinēja jauda, kW | Ne mazāk kā 78 |  |
| Paātrinājums 0-100km/h | Ne vairāk kā 12 s |  |
| Uzlādes veids | Automobiļa uzlādes ligzda, gan maiņstrāvas, gan ātrajai līdzstrāvas uzlādei. Standarta 230 V kontaktligzda Standartkomplektācijā uzlādes pieslēguma veids ne mazāk kā 6,6 kW, standartkomplektācijas automašūnas uzlādes kabelis, garums ne mazāk kā 4m |  |
| Durvju skaits | Vismaz 5 |  |
| Sēdvietu skaits | Vismaz 5 |  |
| Automašīnas izmēri | Kopējais garums ne mazāks kā 4400mm Kopējais platums ne mazāks kā 1700mm |  |
| Garantija | Vismaz 3 gadi automašīnai vai 100 000km nobraukums; Ne mazāk kā 5 gadi elektroautomobiļu komponentiem Garantija pret virsbūves rūsēšanu vismaz 10 gadi |  |
| Obligātais aprīkojums | ABS; Elektroniskā stabilitātes programma; Elektronisks imobilaizers un centrālā atslēga ar tālvadību; Stūres pastiprinātājs; Motora un svarīgāko mezglu aizsardzība pret akmeņiem un ceļa nelīdzenumiem Ne mazāk kā 6 gaisa drošības spilveni; Gaisa kondicionēšanas sistēma Borta dators; Iebūvēta Navigācijas sistēma; Audiosistēma CD, radio, USB Priekšējie miglas lukturi; Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi; vieglmetāla diski Drošības jostas salonā visiem sēdekļiem; Rezerves ritenis; Dubļu sargi katram ritenim; Riepu remontkomplekts Ekspluatācijas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā Pretendents nodrošina auto piegādi ar pilnībā nokomplektētām riepām pēc pasūtītāja izvēles. |  |
| Tehnisko apkopju un garantijas remonta veikšanas vieta | Ne vairāk kā 50 km attālumā no Ilūkstes pilsētas |  |
| KPFI vizuālās identitātes nodrošināšana | Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējums elektromobilim. |  |
| Papildprasības | Piedāvātais transportlīdzeklis nedrīkst būt pārbūvēts no iekšdedzes dzinēja uz elektromotoru. Automašīnai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētai. Pretendentam jābūt Satiksmes Ministrijas izdotai atļaujai par attiecīgo preču piegādi un pārdošanu Latvijas Republikā. Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotajā oficiālam pārstāvim un jāiesniedz attiecīga transportlīdzekļa ražotāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības; Pretendentam jāpiegādā automašīnu līdz pasūtītājam uz sava rēķina 60 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 01.12.2014.g.(ieskaitot). |  |

1.daļa  - „Degvielas iegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām”

  - daļa – „Jauna vieglā pasažieru elektromobiļa piegāde”

| Nosacījumi | Prasības | Pretendenta piedāvājums/atbilstība |
| --- | --- | --- |
| Elektromobiļa marka , ražotāja nosaukums un modelis |  |  |
| Elektromobiļu skaits | 1 |  |

| Elektromobiļa statuss, klase | Jauns vieglais pasažieru |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | M1, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” |  |
| Elektromobiļa atbilstības novērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mehānisko transportlīdzekļu , to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu | Ir veikts elektromobiļa atbilstības novērtējums, ko apliecina pretendenta iesniegtā minētā novērtējuma apliecinātā kopija |  |
| Dzinēja veids | Elektromotors |  |
| Nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm, km | Ne mazāk kā 120 |  |
| Ātrums, ko elektromobilis spēj maksimāli sasniegt, km/h | Ne mazāk kā 110 |  |
| Siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) emisiju apjoms | 0 g/km |  |
| Elektrības patēriņš kWh/100km | Ne vairāk kā 12 |  |
| Akumulatora tips | Litija jonu |  |
| Akumulatora kapacitāte, kWh | Ne mazāk kā 18 |  |
| Akumulatora apsildes sistēma | Ir |  |
| Enerģijas veids | Elektrība |  |
| Dzinēja jauda, kW | Ne mazāk kā 55 |  |
| Paātrinājums 0-100km/h | Ne vairāk kā 13 s |  |
| Uzlādes veids | Automobiļa uzlādes ligzda, gan maiņstrāvas, gan ātrajai līdzstrāvas uzlādei. Standarta 230 V kontaktligzda. Standartkomplektācijas automašīnas uzlādes kabelis, garums ne mazāk kā 4m |  |
| Durvju skaits | Vismaz 4 |  |
| Sēdvietu skaits | Vismaz 4 |  |
| Automašīnas izmēri | Kopējais garums ne mazāks kā 3500mm Kopējais platums ( bez spoguļiem) ne mazāks kā 1600mm |  |
| Garantija | Vismaz 3 gadi automašīnai vai 100000km nobraukums Ne mazāk kā 8 gadi elektroautomobiļa augsprieguma baterijai Garantija pret virsbūves rūsēšanu vismaz 10 gadi. |  |
| Obligātais aprīkojums | ABS; Elektroniskā stabilitātes kontrole; Elektronisks imobilaizers vai centrālā atslēga ar tālvadību; Ne mazāk kā 4 gaisa drošības spilveni; Motora un svarīgāko mezglu aizsardzība pret akmeņiem un ceļa nelīdzenumiem Gaisa kondicionēšanas sistēma Borta dators; Audiosistēma CD, radio, USB Navigācijas sistēma Apsildāms vējstikls, Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi stūres pastiprinātājs Drošības jostas salonā visiem sēdekļiem; Vieglmetāla diski; Riepu remontkomplekts, Rezerves ritenis Dubļu sargi katram ritenim Ekspluatācijas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā Pretendents nodrošina auto piegādi ar pilnībā nokomplektētām riepām pēc pasūtītāja izvēles. |  |
| Tehnisko apkopju un garantijas remonta veikšanas vieta | Ne vairāk kā 50 km attālumā no Ilūkstes pilsētas |  |
| KPFI vizuālās identitātes nodrošināšana | Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta marķējums elektromobilim. |  |
| Papildprasības | Piedāvātais transportlīdzeklis nedrīkst būt pārbūvēts no iekšdedzes dzinēja uz elektromotoru. Automašīnai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētai. Pretendentam jābūt Satiksmes Ministrijas izdotai atļaujai par attiecīgo preču piegādi un pārdošanu Latvijas Republikā. Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotajā oficiālam pārstāvim un jāiesniedz attiecīga transportlīdzekļa ražotāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības; Pretendentam jāpiegādā automašīnu līdz pasūtītājam uz sava rēķina 60 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas . |  |