3. pielikums

Iepirkuma „Ūdenssildāmā katla Q=3.0 Mw „KVLC-3” cauruļvadu sistēmas rezerves daļu piegāde un remonts”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/37” nolikumam

Tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mēr-vienība | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I.Darbi |  |  |
| 1 | Katla apvalka un siltumizolācijas noņemšana | katls | 1 |
| 2 | Katla augšējā un apakšējā vāka noņemšana | katls | 1 |
| 3 | Montāžas aiļu iegriešana katla korpusā | katls | 1 |
| 4 | Katla atslēgšana no esošiem darbojošajiem tīkliem | katls | 1 |
| 5 | Caurule Dn76 un Dn60 demontāža | gab. | 331 |
| 6 | Augšējo un apakšējo cauruļu dēļu demontāža | gab. | 2 |
| 7 | Cauruļu dēļu no tēr.loksnes b=12mm izgatavošana pēc parauga | gab. | 2 |
| 8 | Jaunas caurules Dn76 un Dn60 izgatavošana pēc parauga | gab. | 331 |
| 9 | Jauno cauruļu dēļu montāža un metināšana | gab. | 2 |
| 10 | Jaunas caurules D76x4.0 mm montāža | gab. | 150 |
| 11 | Jaunas caurules D60x4.0 mm montāža | gab. | 181 |
| 12 | Caurules D76x4.0mm šuvju metināšana ar rokas el.metināšanu | šuve | 300 |
| 13 | Caurules D60x4.0 mm šuvju metināšana ar rokas el.metināšanu | šuve | 362 |
| 14 | Dūmgāzu šķērsienas nomaiņa | šķērsiena | 1 |
| 15 | Katla hidrauliskā pārbaude pēc remonta | katls | 1 |
| 16 | Montāžas aiļu atjaunošana | katls | 1 |
| 17 | Katla augšējā un apakšējā vāka uzstādīšana | katls | 1 |
| 18 | Katla apvalka un siltumizolācijas atjaunošana | katls | 1 |
|  | Pavisam I. |  |  |
|  | II.Materiāli |  |  |
| 1 | Tēr.caurule D76x4.0mm P235 GH, l=12.0m | m | 612 |
| 2 | Tēr.caurule D60x4.0 mm P235 GH, l=12.0m | m | 744 |
| 3 | Tēr.loksne b=12mm P235 GH | tn | 1,3 |
| 4 | Tēr.loksne b=16mm P235 GH | tn | 0,3 |
| 5 | Elektrodi | kg | 50 |
| 6 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 7 | Pieskaitāmie izdevumi 5% no p.1.-6. | % | 5% |
|  | Pavisam II. |  |  |
|  | III.Transporta izdevumi un mehānismi |  |  |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.