3. pielikums

Iepirkuma „Mazā Smilšu ielas un Ozolu ielas (posmā no Brīvības ielas līdz Dīķu ielai) seguma atjaunošana Ilūkstē”,

identifikācijas Nr. “INP 2015/6” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.  Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Uzdevums

Veikt Mazā Smilšu ielas (2729,0 m2) un (vai) Ozolu ielas (4699,0 m2) Ilūkstē, Ilūkstes novadā, atjaunošanu saskaņā ar būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem,  apjomiem un tehnisko projektu. Darbus uzsākt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apliecinājuma kartes saņemšanas (MK noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”).

3. Darba apraksts

3.1.  Darbus veikt  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: 
darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4.  Izpildītājam nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu. Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka darbu veicējam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts  un iesniegts Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas.

3.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.6. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

3.7. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

4. Līguma izpildes laiks – 3 (trīs) mēneši

5. Buvdarbu garantijas laiks – vismaz 2 (divi) gadi.

6.Īpašas prasības

6.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

1.daļa - Mazā Smilšu ielas seguma atjaunošana Ilūkstē

| Objekta adrese | Mazā Smilšu iela, Ilūkste, Ilūkstes novads |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Mazā Smilšu ielas seguma atjaunošana, Ilūkstē |
| Km no | 0,000 |
| Km līdz | 0,370 |
| Garums, m | 370 |
| Platība, m² | 2729,0 |
| Darbu skaits | 9 |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | Sagatavošanas darbi |
| 1.1. | 3.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,370 |  |  |
| 1.2. | 3.8. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=5cm | m2 | 18,0 |  |  |
| 1.3. | 7.2. | Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 582,0 |  |  |
| 1.4. | 7.2. | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz pasūtitāja atbērtni | m | 740,0 |  |  |
| 2. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |
| 2.1. | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, hvid.=15cm | m2 | 2805,0 |  |  |
| 2.2. | 5.4. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s hvid.=5cm | m2 | 740,0 |  |  |
| 3. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |
| 3.1. | 6.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/70 būvniecība, h=5cm | m2 | 1989,0 |  |  |
| 4. |  | Aprīkojums |
| 4.1. | 8.1. | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 4.2. | 8.1. | Ceļa zīmju uzstādīšana: |  |  |  |  |
|  |  | - priekšrocības zīmes (206) | gab. | 2 |  |  |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.

2.daļa - Ozolu ielas (posmā no Brīvības ielas līdz Dīķu ielai) ielas seguma atjaunošana Ilūkstē

| Objekta adrese | Ozolu iela, Ilūkste, Ilūkstes novads |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums | Ozolu ielas posmā no Brīvības ielas līdz Dīķu ielai seguma atjaunošana, Ilūkstē |
| Km no | 0,000 |
| Km līdz | 0,520 |
| Garums, m | 520 |
| Platība, m² | 4699,0 |
| Darbu skaits | 17 |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums |  |  |
| 1, | 2, | 3, | 4, | 5, |  |  |
| 1. | Sagatavošanas darbi |
| 1.1. | 3.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0,520 |  |  |
| 1.2. | 3.8. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=5cm | m2 | 23,0 |  |  |
| 1.3. | 7.2. | Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni | m3 | 1025,0 |  |  |
| 1.4. | 7.2. | Betona apmaļu nojaukšana un transportēšana uz pasūtitāja atbērtni | m | 1040,0 |  |  |
| 1.5. | 3.3. | Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz atbērtni | m3 | 24,0 |  |  |
| 2. | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas |
| 2.1. | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, hvid.=15cm | m2 | 4864,0 |  |  |
| 2.2. | 5.4. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar grants-šķembu maisījumu 0/32s hvid.=5cm | m2 | 1395,0 |  |  |
| 2.3. | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45būvniecība ietvēm, h=12cm | m2 | 128,0 |  |  |
| 2.4. | 5.2. | Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8 izlīdzinošās kārtas būvniecība h=5cm | m2 | 128,0 |  |  |
| 3. | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas |
| 3.1. | 6.2. | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/70 būvniecība, h=5cm | m2 | 3304,0 |  |  |
| 4. | Konstrukcijas |
| 4.1. | 7.4. | Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 un šķembu 0/56 pamata, t.sk. slīpas | m | 120,0 |  |  |
| 4.2. | 7.4. | Betona apmales IA 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 un šķembu 0/45 pamata | m | 100,0 |  |  |
| 4.3. | 7.5. | Betona bruģa (PRIZMA 198x98x60, pelēks) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 108,0 |  |  |
| 4.4. | 7.5. | Betona bruģa (PRIZMA 198x98x60, sarkans) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 20,0 |  |  |
| 4.5. | 7.1. | Caurtekas Ø800mm posma un galasienas remonts un tīrīšana (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un darbus) | m | 11,0 |  |  |
| 5. |  | Aprīkojums |
| 5.1. | 8.1. | Cinkoto metāla balstu uzstādīšana | gab. | 2 |  |  |
| 5.2. | 8.1. | Ceļa zīmju uzstādīšana: |  |  |  |  |
|  |  | - priekšrocības zīmes (206) | gab. | 2 |  |  |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.