3. pielikums

Iepirkuma „Audio aparatūras, gaismas aparatūras un skatuves inventāra iegāde Ilūkstes novada kultūras centram” iepirkuma identifikācijas Nr. “ INKC 2014/7 ” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

audio aparatūrai, gaismas aparatūrai un skatuves inventāram

iepirkumam

| Nr.p.k. | Nosaukums | Apraksts | Mēr-vienī-ba | Dau-dzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaudas pastiprinātājs | D klases pastiprinātājs Nodrošina 2x1500 W uz 2 Ohm, 2x900 W UZ 4 Ohm. 3000W uz 4 Ohm bridge režīmā Limiters Iebūvēts pārslēdzējs krossoverim, kas ļauj darboties režīmā biamp. Pārslēdzējs, kas ļauj pastiprinātājam strādāt dubultā mono, stereo un bridge mono režīma. Neatkarīgi DC, LF un aizsardzība no siltuma pārslodzes uz katra kanāla. Piekšējais panelis aprīkots ar visiem nepieciešamiem regulētājiem un indikatoriem, kas parāda visas svarīgus sistēmas vērtības. Aizmugurējā panelī XLR un ¼” TRS ieejas Ventilācijas sistēma „Back to front” Četru segmentu gaismas diodes pastiprinātāja kontrolei. Zems elektropatēriņš. Svars ne vairāk kā 5 kg | gab. | 1. |
| 2. | Mikrofons | Dinamiskais mikrofons Uztveramo frekvenču diapozons no 50- 15000 Hz Ieejas pretestība – 300 Ohm Jūtīgums pie 1000 Hz – 54.5 dBV/Pa(1.85 mV) Ar iebūvētu pārslēdzēju ieslēgt/izslēgt Konektors:Trīs pin profesionālais audio savienotājs ( XLRM tipa) Svars ne lielāks par 0.3 kg | gab. | 2 |
| 3. | Mikrofons | Dinamiskais mikrofons Vokālais profesionālais mikrofons Uztveramo frekvenču diapozons 50-16000 Hz Jūtīgume ne mazāks, kā 94 dB Pneimaniskais turētājs, kas samazina mehāniskos traucējumus. Ārējais izskats: metāliskā emolētā konstrukcija ar cietu tērauda sieti. Konektors:Trīs pin profesionālais audio savienotājs ( XLRM tipa) Svars ne lielāks par 0.3 kg | gab. | 1 |
| 4. | Mikrofons | Dinamiskais instrumentālais mikrofons Uztveramo frekvenču diopozons 40-15000 Hz Izejas signāla līmenis 75.5 kHz Jūtīgums 54.5 mV/Pa Konektors:Trīs pin profesionālais audio savienotājs ( XLRM tipa) Svars ne lielāks par 0.3 kg | gab. | 1 |
| 5. | Mikrofona statīvs | maksimālais augstums ne mazāks par 1720 mm horizontālās daļas garums 785 mm kompakti salokāms glabāšanai svars ne lielāks par 2,5 kg Materiāls: celtniecības cinks liets pie liela spiediena Krāsa: melna | gab. | 4 |
| 6. | Antenu pastiprinošais izplatītājs | Darbojas 2.4 GHz frekvenču joslā Iebūvēts barošanas bloks ne mazāk kā astoņām bezvadu sistēmām. Antenas var pieslēgt gan pie priekšējā paneļa ,gan pie aizmugurējā. | gab. | 1 |
| 7. | Ģitāras statīvs | Universāls statīvs visa tipa ģitārām Krāsa: melna | gab. | 1 |
| 8. | Vads mikrofonam | Augstas kvalitātes mikrofonu kabelis melns, lokāms, ekranēts trīs vara dzīslu kabelis ar iestrādātu stiprības auklu vadītāja šķērsgriezums ne mazāks par 0,22 mm2 Kopējais diametrs ne lielāks par 6.15 mm | m. | 60 |
| 9. | Konektoru komplekts | Professionālais 3 pin Neutrik konektors |  | 4 |
| 10. | Statīvs skandām | Augstuma regulēšana ar atsperes skrūvi un bloķēšanas skrūvi Maksimālais pacelšanās augstums 2100 mm Minimālais pacelšanās augstums 1320 mm Caurules gals: diametrs ne lielāks par 35 mm, bultskrūve M20 Krāsa: melna Statīva turētājspēja: nemazāk kā 27 kg Svars ne lielāks par 3 kg | gab. | 2 |
| 11. | Turētāji | Radio mikrofonu uzstādīšanai specializētie turētāji transporta kastei (keisam) Komplektā divi savienojošie antenu vadi | gab. | 4 |
| 12. | Statīvs gaismas iekārtām | Trīskāju statīvs Celtspēja ne mazāka par 85 kg Augstuma regulēšana ar rokas kloķi Materiāls: tērauds Komplektā ar T-baru T-bāra garums ne mazāks par 1,5m augstums ne mazāks par 4 m Statīva krāsa: pelēka, T-bar krāsa: melna. Svars ne lielāks par 25 kg | gab. | 2 |
| 13. | Statīvs gaismas iekārtām | Trīskāju statīvs Komplektā ar T-bar Materiāls: tērauds Krāsa: melna Minimālais augstums 1.4 m Maksimālais augstums ne mazāks par 3.5 m Transporta garums ne lielāks par 1.3 m 2 Paplašinājumi Nekaitīgā slodze ne mazāka par 30 kg | gab. | 2 |
| 14. | Prožektors | Prožektors lampai Par 64 Kvadrāta rāmis filtriem Ar iegarenu korpusu Krāsa: melna | gab. | 8 |
| 15. | Prožektora spuldze | Spuldze prožektoram Par 64 MFL Ne mazāk par 1000 W Konektors GX16d | gab. | 10 |
| 16. | Led prožektors | Gaismas diodes RGB 18x3W Funkcijas: Auto, DMX 512, skaņas kontrole Stara leņķis ne mazāks par 25* DMX kanāli ne mazāk par 6 Aizsardzības līmenis: IP20 Izmēri ne lielāki par 20x19x12 cm Svars ne lielāks par 2 kg | gab. | 8 |
| 17. | Dimmeris | Četru kanālu DMX dimmeris 4 kontrolējamie kanāli 5 rezistīvās slodzes uz kanālu Maksimālā strāva 16 A Ieeja un izeja DMX 512 | gab. | 2 |
| 18. | Led gaismas efekts | 31 attēlu veids + 10 dažādi gobo + attēlo 26 angļu burtus Strobo effekts ar regulējamo ātrumu Ne mazāk par 256 LED diodēm LED darba laiks ne mazāks par 100000 stundu Iebuvēts mikrofons darbam skaņas režīmā un automātiskā režīmā DMX kontrole ar jebkuru DMX standartu Interfeiss ar digitālo displeju Jaudas patēriņš: 30W Svars ne lielāks par 7 kg | gab. | 2 |
| 19. | Elektriskais kabelis- pagarinātājs | Daudzdzīslu elektriskais kabelis – pagarinātājs, Garums 15 metri Kabelis 19x1.5m2 Kabeļa galos 4 Schuko IP44 rozetes un Schuko IP44 dakšas. |  | 2 |
| 20. | DMX vads | Digitālais DMX vads Kopējais diametrs ne lielāks par 6 m Vadītāja diametrs 0.22 mm2 | m. | 130 |
| 21. | T - bar | Ar sešām vietnēm Komplektā ar 6 skrūvēm M10 x 65 mm. Garums ne mazāks par 1.5 m Krāsa: melna | gab. | 2 |
| 22. | DMX splitters | Četru kanālu DMX splitters Signāla izplatītājs viena ieeja četras izejas Ar divu tipa konektoriem ( 3 pin un 5 pin) katram kanālam Svars ne lielāks par 2.6 kg | gab. | 1 |
| 23. | Konektori | Professionālais 3 pin Neutrik konektors – „ male” | gab. | 12 |
| 24. | Konektori | Professionālais 3 pin Neutrik konektors – „ female” | gab. | 12 |

Iekārtu drošība un kvalitāte :atbilsts ES prasībām

Garantija iekārtām  : vismaz 2 gadi

Citas prasības: bezmaksas iekārtu piegāde un  uzstādīšana.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.