# 3. pielikums

Iepirkuma

“Kurināmās šķeldas piegāde”,

ident.Nr.“ ORN 2014/1”nolikumam

tehniskā SPECIFIKĀCIJA

1.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde  Šēderes ciema katlu mājai

- Kurināmais – šķelda:

  - Daudzums – 1300 m3

1.2.Noteiktās prasības:

1.2.1. mitrums – līdz 40%;

1.2.2. platums 20-50 mm

1.2.3. garums 20-50 mm;

1.2.4. biezums  - 10 mm;

1.2.5. lapu koku šķelda 100%

2. Piegāde:

2.1. Maksimālais šķeldas  piegādes daudzums vienā reizē 28 m3.

2.2.  Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 250 m3 apmerā.

2.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde  Pašulienes ciema katlu mājai

- Kurināmais – šķelda:

  - Daudzums – 2100 m3

1.2.Noteiktās prasības:

1.2.1. mitrums – līdz 50%;

1.2.2. platums 20-50 mm

1.2.3. garums 20-50 mm;

1.2.4. biezums  - 10 mm;

1.2.5. lapu koku šķelda 75%

2. Piegāde:

2.1. Maksimālais šķeldas  piegādes daudzums vienā reizē 250 m3.

2.2.  Kurinama šķeldas piegāde ar izpildītāja transportu.

2.3. Šķeldas piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

2.4. Nodrošināt kurināmā rezervi 500 m3 apmerā.

| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) z. v. |