[2.] pielikums

Iepirkuma „LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA”

identifikācijas Nr.„SIA VCI 2014/9”

nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Piegādātājs veic iepirkuma noteikumos minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

- Vienlaikus ar logu nomaiņu piegādātājs veic arī iekšējo un ārējo palodžu nomaiņu un loga nomaiņas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus.

- Veicot logu nomaiņu, piegādātājs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jārūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.

- Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

- Pirms logu nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visiem logiem, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un logu tīrīšanu.

- Logu un palodžu nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.

- Piegādātājs nodrošina  būvgružu utilizāciju.

- Logi  (PVC divdaļīgi logu bloki augstums 1600* platums 1850 mm (36.gab.)

Logi (PVC divdaļīgi logu bloki augstums 1500* platums 1460 mm (1.gab.):

  - PVC loga rezultējošais siltumizolācijas koeficients Uw – ne mazāks par 1.1W/m2*K (tai skaitā, stikla paketes ar siltumizolācijas koeficientu Ug – ne lielāku par 1.3 Wm2*K, Psig ≤0.004W/m*K;

  - PVC profila sieniņu biezuma klase – B(≥2,5/2,0 mm), saskaņā ar standartu LV EN 12608 vai ekvivalentu;

  - Vēja slodžu izturība – atbilsts klasei C3, saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalentu;

  - Ūdens necaurlaidības klase – 9A, saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalentu;

  - Gaisa caurlaidības klase – 3, saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1:2006 vai ekvivalentu;

  - Pretendentam jāveic logu montāžas šuves aizsardzības pasākumus – hermetizēšanu, lai novērstu mitruma un atmosfēras iedarbības ietekmi uz montāžas šuvi (apstrādāt ar mitrumizturīgo tepi);

  - Logiem jābūt ar CE marķējumu;

  - Logu konstrukcija: BRUGM L vai ekvivalents;

  - Krāsa: ārējais lamināts – mahagoni / iekšpuse – balts;

  - Vēršanās: 1 x neverams, 1 x atverams, atgāžams ar ziemas vēdināšanu;

  - Rokturis – standarta – 1 gab.;

  - Blīvgumija krāsa – melna;

  - Stiklojums: 2K(4+4s) 16 ARG ID 27 – 7103;

  - Logos  jābūt iestrādātam U veida plastmasas profilam reģipša stiprināšanai;

  - Palodzes profils 30mm.

- Ārējo palodzi veido no cinkota skārda ar PVC  pārklājumu, platums 420 mm (toni saskaņot ar pasūtītāju) (37.gab.). Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes. Obligāti ir vibrācijas novēršanas pasākumi.

- Iekšējās palodzes – no mitrumizturīga  lamināta vai PVC, balta krāsa , platums 350 mm  450 mm (37.gab.).

- Iekšējā aiļu apdare nav nepieciešama.

- Veikt logu un palodžu nomaiņu saskaņā ar nolikuma 2.3.1.punktu.

- Noteikt garantiju (vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši).

- Izpildes laiks 1 (viens) mēnesis.

Pretendenta vadītāja paraksts:____

Vārds, uzvārds:____

Amats:____

z.v.