[3] pielikums

Iepirkuma ““Laboratorijas modernizēšana

SIA “Veselības centrs Ilūkste””

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2015/5” nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Laboratorijas modernizēšana SIA “Veselības centrs “Ilūkste””

Hematoloģiskais Sysmex XS 800 analizators

| Prece | Tehniskā specifikācija* | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Daudzums (gab.), piegādes adrese | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts |
| Hematoloģiskais Sysmex XS 800 vai ekvivalents | 5 daļu diferencējošs asins analizators |  | Daudzums - 1gab. Piegādes vieta – VC Ilūkste |  |
|  | Analizatora caurlaidība ne mazāka: CBC 60 testi/h, CBC+DIFF 60 testi/h |  |  |  |
|  | Manuāla parauga padeve |  |  |  |
|  | Asins parauga daudzums nelielāks par 20ul |  |  |  |
|  | Iespēja strādāt ar kapilārajām, venozajām asinīm |  |  |  |
|  | Cianīda nesaturoši reaģenti |  |  |  |
|  | Nosakāmie parametri: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT(%#), LYMPH(%#), MONO (%#), EO(%#), IG(%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT. |  |  |  |
|  | Testēšanas metode: Fluoriscences Plūsmas Citometrijas Metode |  |  |  |
|  | Jābūt aprīkotam ar svītrkoda nolasītāju paraugu identifikācijai, iespēja pieslēgties pie LIS |  |  |  |
|  | Komplektācijā – dators, printeris, monitors, barošanas bloks. |  |  |  |
|  | Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata |  |  |  |
|  | Sysmex XS 800 analizators vai analogs |  |  |  |
|  | Drošības prasības |  |  |  |
|  | Atbilstība 98/79/EC |  |  |  |
|  | Citas prasības |  |  |  |
|  | Instalācijas izmaksas sedz piegādātājs |  |  |  |
|  | Sertificēta servisa inženiera pakalpojumi |  |  |  |
|  | Bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru |  |  |  |

Bioķīmiskais analizators COBAS C 111

| Prece | Tehniskā specifikācija* | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Daudzums (gab.), piegādes adrese | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COBAS C 111 vai ekvivalents | Tehniskais apraksts |  | Daudzums – 1gab. Piegādes adrese – VC Ilūkste |  |
|  | Automātisks bioķīmisks analizators |  |  |  |
|  | Plašs testu klāsts: rutīnas bioķīmija, specifiskie proteīni, ISE |  |  |  |
|  | Ātrdarbība – līdz 100 testi/h |  |  |  |
|  | Slēgta tipa barkodētu reaģentu sistēma |  |  |  |
|  | Dzesējams nodalījums reaģentiem |  |  |  |
|  | Paraugu veidi: serums, plazma, urīns un pilnas asinis |  |  |  |
|  | Mazs paraugu tilpums: minimāli 2ul, bet nepārsniedzot – 25ul |  |  |  |
|  | Reakcijas cikls 18 sekundes |  |  |  |
|  | Paraugu un reaģentu adatas līmeņa detektors |  |  |  |
|  | Jābūt aprīkotam ar paraugu svītrkodu lasītāju |  |  |  |
|  | Vienreizlietojamās plastikas kuvetes ar tilpumu līdz 250ul |  |  |  |
|  | Minimālais reaģentu patēriņš: R120 – 150ul, SR 20-50 ul |  |  |  |
|  | Ūdens patēriņš līdz 3litriem/dienā |  |  |  |
|  | Iebūvēts vadības ekrāns un printeris analizatorā |  |  |  |
|  | HbA1C standartizēta aplikācija pilnasiņu paraugiem |  |  |  |
|  | Audio signāls operatora uzmanības pievēršanai |  |  |  |
|  | Iespēja pieslēgties pie LIS |  |  |  |
|  | Iespēja pieslēgt jonu selektīvo elektrodu mērīšanas bloku Na+, K+, Cl-joniem |  |  |  |
|  | Nodrošināt analizatoru ar UPS sistēmu un svītrkodu lasītāju iekārtai |  |  |  |
|  | Drošības prasības |  |  |  |
|  | Atbilstība 98/79/EC |  |  |  |
|  | Citas prasības |  |  |  |
|  | Analizatora piegādes un uzstādīšanas izmaksas sedz piegādātājs |  |  |  |
|  | Sertificēta servisa inženiera pakalpojumi |  |  |  |
|  | Bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru |  |  |  |
|  | Neatkarīgas akreditētas 3.puses apliecinājums par ieviestu kvalitātes vadības sistēmu medicīnas tehnikas tirdzniecības un servisa jomā. |  |  |  |

EGĀ automātiskais nolasītājs ROLLER 20MC

| Prece | Tehniskā specifikācija* | Tehniskais piedāvājums (aizpilda pretendents) | Daudzums (gab.), piegādes adrese | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROLLER 20MC vai ekvivalents | Tehniskais apraksts |  | Daudzums – 1gab. Piegādes adrese – VC Ilūkste |  |
|  | Kvantitatīva kapilārā fotometrija eritrocītu agregācijas noteikšanai |  |  |  |
|  | Rezultāts 20 sekundēs |  |  |  |
|  | Reaģents – EGĀ testu kartes |  |  |  |
|  | Izmeklējamais materiāls – EDTA asinis no hematoloģijas analizatora CBC stobriņa |  |  |  |
|  | Izmeklējamā parauga daudzums – 175ul EDTA venozajām asinīm un 100ul kapilārajām EDTA asinīm |  |  |  |
|  | Nav ietekmes no pazeminātas hematokrīta vērtības/pacienta anēmijas |  |  |  |
|  | Metode ir izsekojama – analizatora kalibrācija ar kalibratoru un 3 līmeņu iekšējā kvalitātes kontrole ar ārējā LabQuality kontrole |  |  |  |
|  | Testēšana termostabilizēta pie 370C |  |  |  |
|  | Iekšējais terminālais printeris |  |  |  |
|  | Ārējais svītrkodu lasītājs un UPS komplektā ar analizatoru |  |  |  |
|  | Iespēja pieslēgties pie LIS |  |  |  |
|  | Drošības prasības |  |  |  |
|  | Atbilstība 98/79/EC |  |  |  |
|  | Citas prasības |  |  |  |
|  | Analizatora piegādes un uzstādīšanas izmaksas sedz piegādātājs |  |  |  |
|  | Sertificēta servisa inženiera pakalpojumi |  |  |  |
|  | Bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru |  |  |  |