[2] pielikums

Iepirkuma “Iekšdurvju nomaiņa Sociālās aprūpes centram “Ilūkste””

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2015/16”                                                                                                                                                   nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Piegādātājs veic iepirkuma noteikumos minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

- Vienlaikus ar iekšdurvju nomaiņu piegādātājs veic arī bojāto durvju aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus.

- Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

- Pirms iekšdurvju nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visām durvīm, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas tīrīšanu.

- Iekšdurvju nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.

- Piegādātājs nodrošina būvgružu utilizāciju.

- Durvis:

PVC iekšdurvis Krāsa – balta Vēršanās virziens dažāds Nospiežams rokturis balts Vienpunkta slēdzene PVC pildiņš 24mm Kopējais durvju skaits: 35+1 Vajadzīgais durvju izmērs: durvju vērtne 90 (35 gab.) Durvju ailas paliek nemainīgas: 11 Durvju ailas samazinās vai palielinās: 24

- Durvju aiļu apdare ir nepieciešama.

- Veikt iekšdurvju nomaiņu saskaņā ar nolikuma 2.3.1.punktu.

- Noteikt garantiju (vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši).

- Izpildes laiks 1 (viens) mēnesis.

Pretendenta vadītāja paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:					z.v.

# Text boxes

Siena ar durvīm

Nišas izmērs 3.00x2.90

Durvju vērtnes 90

Krāsa balta

Nospiežams rokturis balts

Vienpunkta slēdzene

PVC pildiņš 24mm

Skaits:  1

0.80

stikls

stikls

2.90

2.10

3.00