3. pielikums

Iepirkuma “Jaunas automašīnas piegāde”,

identifikācijas Nr. “SIA VCI2015/20” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Pasūtītāja noteiktās prasības iepirkumam: |  |
| --- | --- |

|  | Nolikuma prasība |
| --- | --- |
| Automobiļa marka (ražotāja nosaukums) un modelis |  |
| Automobiļu skaits | 1 |
| Izlaiduma gads | Jauns, nelietots |
| Virsbūves tips | Vieglais pasažieru, hečbeks |
| Klīrenss (bez kravas) | Ne mazāk, kā 150 mm |
| Automobiļa riteņu bāzes garums | ne mazāk, kā 2600 mm |
| Kopējais automobiļa garums | ne mazāk, kā 4350 mm |
| Kopējais automobiļa platums (bez spoguļiem) | ne mazāk, kā 1750 mm |
| Kopējais automobiļa augstums (bez kravas) | ne mazāk, kā 1500 mm |
| Durvju skaits | 5 durvju |
| Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 5 |
| Dzinēja tilpums, tips, jauda | Ne mazāk, kā 1450 cm3, turbo dīzelis, jauda ne mazāka, kā 80 kW |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |
| Degvielas patēriņš – vidējais jauktā režīmā (l/100km) | Ne vairāk, kā 4.0 litri |
| CO2 - līmenis izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā g/km | Ne vairāk, kā 100 g/km, atbilstoši Eiro 6 standartam |
| Pārnesumu kārbas tips | Manuālā, ne mazāk, kā 6 pārnesumi (neskaitot aizmugurējo) |
| Piedziņa | Priekšpiedziņa |
| Riteņi | Ne mazāk, kā 16 collas, ziemas riepas |
| A/m krāsa | Tumši brūna metāliska vai pelēka metāliska |
| Salona paneļa un sēdekļu krāsa | Tumši pelēkā vai melnā krāsā |
| Obligātais aprīkojums un prasības | Divu zonu klimata kontrole; Salona gaisa filtrs; Imobilaizers; Ne mazāk, kā 6 gaisa drošības spilveni; Stūres pastiprinātājs; Centrālā atslēga un signalizācija ar distances vadību; Automašīna aprīkota ar pretaizdzīšanas sistēmu un drošības ierīcēm, kas nepieciešamas KASKO apdrošināšanas noformēšanai; Priekšējie miglas lukturi; Automātiski ieslēdzamas dienas gaitas lukturi; Elektriski regulējami un apsildāmie sānu spoguļi; Elektriskie stiklu pacēlāji priekšējo un aizmugurējo durvju stikliem; Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju; ABS; Elektroniska stabilitātes programma; Pretbuksēšanas sistēma; Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma; Rūpnieciski integrēta navigācijas sistēma ar LCD ekrānu; Atpakaļskata kamera; Radio ar USB, CD, MP3 atskaņotāju; Iebūvēta brīvroku tālruņa sistēma; Apsildāmie priekšējie sēdekļi; Pēc augstuma un dziļuma regulējama stūre; Regulējams pēc augstuma vadītāja sēdeklis ar elkoņbalstu; Salokama un dalāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne; Salona paklājiņu komplekts; Vasaras riepu komplekts (4 riepas); Papildus aprīkojums pamatojoties uz LR normatīvo aktu prasībām un CSDD normatīviem; CSDD normatīviem atbilstoša aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme un atstarojošā veste; |
| Apkope | Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja automašīnas ražotāja oficiālā pārstāvniecībā ne talāk, kā 50 km attālumā no nolikuma 1.1 norādītās pasūtītāja adreses |
| Garantija | Automašīnai – ne mazāk, kā 36 mēneši vai līdz 100000km nobraukuma; Garantija pret virsbūves caurrūsēšanu - ne mazāk, kā 12 gadi; |
| Piegādes termiņš | Ne ilgāk, kā 30 kalendāro dienu laikā no līguma slēgšanas dienas; |

Papildus prasības:

  - Transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

  - Saskaņā ar Pasūtītāja izdotu pilnvaru, Pārdevējs veic automašīnas reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pasūtītāja vārdu.

  - Pretendentam jābūt Satiksmes Ministrijas izdotai atļaujai par attiecīgo preču piegādi un pārdošanu Latvijas Republikā.

  - Pretendentam jābūt transportlīdzekļa ražotajā oficiālam pārstāvim un jāiesniedz attiecīga transportlīdzekļa ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai apliecinātā kopija (izziņa, apliecinājums vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju;

  - Pretendentam jāpiegādā transportlīdzeklis līdz Pasūtītājam uz savu rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.