Specifikācija kāpņu telpu logiem

Pasūtītājs: SIA “Ornaments”, Jelgavas iela 21, Ilūkste

Objekts: daudzdzīvokļu māja Pašuliene-3, Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

| Ailas platums mm | Ailas augstums mm | Iekšējās palodzes platums mm | Ārējās palodzes platums mm | Dalījums | Verama kreisā puse, kreisā vērtne | Logu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1140 | 1450 | 200 | 150 | skatīt skices | jā | 3 |

Logi PVC ar pakešstiklu, Uw ≤  1,3 W/m2 ·K , balti. Jāveic veco logu bloku demontāža, jauno logu bloku ar palodzēm uzstādīšana mājas 2.ieejas kāpņu telpā.

Pirms darbu uzsākšanas objekts kopā ar pasūtītāju jāapseko dabā un  jāveic precīzā uzmērīšana.