[3.] pielikums

Iepirkuma “Ilūkstes novada Bebrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases izbūve”, identifikācijas Nr. “INP 2013/4 ENPI”

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.      Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Uzdevums:

Veikt apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases izbūvi, saskaņā ar tehniskajā projektā,  specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

3. Darba apraksts:

3.1.  Darbus veikt  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: 
darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4.  Izpildītājam nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu. Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka darbu veicējam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts  un iesniegts Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas.

3.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.6. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām. Izmantot preces, kuru izcelsmes vietas valsts sakrīt ar valsti, kurā tās ražotas. Izmantot preces no valstīm, kas minētas nolikuma 3.2.2. punktā.

3.7.  Izpildītājam visu projekta īstenošanas laiku, objektā nodrošināt publicitātes pasākumus. Izpildītājs uzstāda informatīvo stendu būvdarbu veikšanas vietā.

### Pastāvīgā stacionārā Informatīvā stenda  minimālie izmēri 1000mm x 1500mm. Informāciju, ko izvieto uz stenda, nosaka pasūtītājs .

Uzstādīšana ietver stenda dislokācijas vietas noteikšanu, saskaņošanu ar pasūtītāju, balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, informatīvā stenda izgatavošanu un piestiprināšanu.

Balsti – metāla,  cinkoti.

Nostiprinot balstu ar betona pamatni vai ar urbumu  minimāli 0,80m dziļumā, stabam jābūt noenkurotam, kam jānodrošina cauruli pret pagriešanos stiprinājumā un izraušanu no tā.

Balstu veids un forma – atbilstošs, lai nodrošinātu uzstādīto informatīvo zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.

Balstam jābūt vertikālam.

Pastāvīgā stacionārā informatīvā stenda vizuālajām īpašībām jāsaglabājas 5 (piecus) gadus, garantijas perioda termiņš no darbu pieņemšanas – nodošanas ne mazāks kā 5 (pieci) gadi.

3.8. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem. Ievērot tehniskajā projektā izvirzītās prasības darbu izpildei.

4.Īpašas prasības:

4.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

(Kopsavilkums)

| Projektētājs | SIA "Cerva" |
| --- | --- |
| Novads | Ilūkstes novads |
| Būvobjekta adrese | „Bebrenes muižas komplekss ar parku”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads |
| Garums, m | 680.0 |
| Platība, m2 | 2197.0 |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. CEĻU DAĻA |
| 1. | Sagatavošanas darbi |
| 1.1 | 2.1. | Uzmērīšana un nospraušana | km | 0.68 |
| 1.2 | 2.2. | Teritorijas planēšana | m2 | 2873.0 |
| 1.3 | N/A | Telefona kabeļa ierīkošana šķeltā aizsargcaurulē ∅110 | m | 19.0 |
| 1.4 |  | Informatīvā stenda izgatvošana un izvietošana | gab. | 1 |
| 2. | Segas izbūves darbi |
| 2.1 | 2.3. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, hvid.-20cm (smilts ar Kfilt. > 1m/dnn) | m3 | 504.0 |
| 2.2 | 2.4. | Grants-šķembu mais. 0/32s seguma būvniecība, h-15cm | m2 | 2197.0 |
| 3. | Apzaļumošana |
| 3.1 | 2.5. | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zālāja seklām, h = 15cm | m2 | 676.0 |
| II. ĀRĒJA APGAISMOJUMA TĪKLU IERĪKOŠANA |
| 1. | Montāžas darbi |
| 1.1 |  | Tranšejas rakšana/ aizberšana | m | 841.0 |
| 1.2 |  | Kabeļa ierīkošana caurulē | m | 105.0 |
| 1.3 |  | Kabeļa ierīkošana tranšejā | m | 760.0 |
| 1.4 |  | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 865.0 |
| 1.5 |  | Smilts spilvena kabelim ierīkošana bez smilts pievešanas | m | 760.0 |
| 1.6 |  | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 44 |
| 1.7 |  | Metāla balsta ar betona pamatni uzstādīšana | gab. | 19 |
| 1.8 |  | Vadības sadales montāža | gab. | 1 |
| 1.9 |  | Kabeļu sadales montāža | gab. | 1 |
| 1.10 |  | Zemējuma ierīkošana | gab. | 21 |
| 1.11 |  | Prožektora montāža esošajā betona balstā | gab. | 4 |
| 1.12 |  | Kabeļu dzīslu pievienošana | gab. | 176 |
| 2. | Materiāli |
| 2.1 |  | AXMK 4x35 | m | 931.0 |
| 2.2 |  | NYY-J 3x1,5 | m | 95.0 |
| 2.3 |  | Kabeļu gala EPKT 0015 | gab. | 44 |
| 2.4 |  | Kabeļu signāllenta | m | 865.0 |
| 2.5 |  | Gofrēta caurule d=50 | m | 105.0 |
| 2.6 |  | Vadības sadale ar drošinātājiem (sk. shēmu, aizsardzības pak. IP-43) | kompl. | 1 |
| 2.7 |  | Kabeļu sadale (sk. shēmu, aizsardzības pak. IP-43) | kompl. | 1 |
| 2.8 |  | Drošinātājs NH-000, 10A | gab. | 2 |
| 2.9 |  | Zemējuma stienis cinkots, 5m | gab. | 2 |
| 2.10 |  | Vara vads P10 | m | 4.0 |
| 2.11 |  | Zemējuma stienis cinkots 5m ar atradzi | gab. | 19 |
| 2.12 |  | Laternas ar stabu, kompl. (gaismekli, stabs, betona pamatne, savienojuma spailes), "Senatne", kods 10107(AS „Krāsainie lējumi”) | kompl. | 19 |
| 2.13 |  | Spuldze natrija 70 Wh | gab. | 38 |
| 2.14 |  | Spuldze SON-T 400W | gab. | 4 |
| 2.15 |  | Prožektors Tempo 3 SWF330 (Philips) | gab. | 4 |

Pretendentam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas, transports, bez kā nebūtu iespējama darbu daudzumu sarakstā minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, un piedāvājumā jāiekļauj visas ar to saistītās izmaksas. Pretendents piedāvājumu iesniedz saglabājot darbu daudzumu sarakstu un darbu daudzumu sadalījuma formu.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.