[3]. pielikums

Iepirkuma “Ilūkstes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana”, identifikācijas Nr. “INP 2013/11”

nolikumam

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma pamatojums un apraksts:

Lai izpildītu 2012.gada 24.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) prasības un veiktu Ilūkstes novada vietējā ģeodēziskā tīkla pirmreizējo apzināšanu un izvērtēšanu, atbilstoši Noteikumu II daļai ir jāveic vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana apvidū un jānovērtē ģeodēzisko punktu atbilstība.

Pakalpojuma mērķis:

Apzināt vietēja ģeodēziskā tīkla ģeodēzisko punktu stāvokli, lai atbilstoši Noteikumu prasībām, varētu tikt pieņemts lēmums par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu, ģeodēzisko punktu ierīkošanu un vietēja ģeodēziskā tīkla uzturēšanu, proti, tiktu nodrošināti nepieciešamie ģeodēziskie atbalsta punkti mērniecības darbiem saistībā ar administratīvās teritorijas attīstību, kadastrālajā uzmērīšanā, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, augstas detalizētības topogrāfisko datu iegūšanai un citu ģeodēzisko darbu izpildei, objektu projektēšanai, būvēšanai un ekspluatācijai.

Pakalpojuma uzdevumi:

- Apsekot visus Ilūkstes novada teritorijā vietējam ģeodēziskajam tīklam piederošus punktus:

  - Ilūkstes novada lauku teritorijā (~184 ģeodēziskie punkti) ;

  - Ilūkstes pilsētā (~83* ģeodēziskie punkti) ;

  - Subates pilsētā (~36* ģeodēziskie punkti).

- Pēc apsekošanas sagatavot un iesniegt vietējā tīkla apsekošanas pārskatu, kas sagatavots atbilstoši Noteikumu 15.punktam (turpmāk – Pārskats).

Veicot Pakalpojumu, ievērot šādas prasības:

- Uzsākot darbu tiek pieņemts, ka vietējā ģeodēziskā punkta koordinātes neatbilst Noteikumu 4.punkta prasībām.

- Ģeodēziskais punkts uzskatāms par iznīcinātu, ja:

a. konstatē, ka atraktās vietas instrumentāli uzmērītais augstums ir par vismaz 10 cm zemāks nekā katalogā norādītais punkta augstums;

b. punkts atrodas zem cietā seguma, fundamentālās apbūves, jaunizraktā ūdenskrātuvē vai grāvī;

c. punkts atrodas zem grunts seguma dziļāk par 0,5m un atrokot to tiek apdraudēta satiksmes drošība, vai atrokot punktu tiek bojāts infrastruktūras objekts;

- Ģeodēziskais punkts tiek uzskatīts par neatrastu:

a. ja punkta apsekošanas laikā uz tā atrodas pārvietojamas būves vai priekšmeti pēc kuru pārvietošanas punkts varētu tikt atrasts un izmantots;

b. apsekošanas laikā punkts ir applūdis;

- Ģeodēziskais punkts tiek uzskatīts par bojātu, ja:

a. punkta centrs ir nodauzīts, vai viennozīmīgi nav identificējama, vertikāli redzama centrēšanās vieta;

b. punkts kustās, nošķiebies, izskalots, norakts, vai apkārtējā grunts pārvietota;

- Ja ģeodēzisko punktu nav iespējams atrast vai nav iespējams secināt par tā iznīcināšanu pēc izsniegtajiem topogrāfiskajiem virszemes plāniem mērogā 1:500 un 1:2000 un ortofoto kartes mērogā 1:1000 (turpmāk – kartogrāfiskie materiāli) un piesaistēm, tad punktu meklēšanā izmanto ģeodēziskos instrumentus.

- apsekojot reperus un atrodot tos dabā, par kuru atrašanās vietu iepriekš ir zināms tikai pēc apraksta, veic tā koordinātas noteikšanu ar ģeodēziskiem instrumentiem (precizitāte ~ 0,5m) uz kartogrāfiskajiem materiāliem norādot piesaistes pēc kurām tas atrodams.

Pakalpojuma rezultāts:

1. Pārskats, kas ietver šādas sadaļas:

  - *vispārīgā informācija;

  - *apsekošanas pamatojums;

  - *informācija par apsekojamo teritoriju;

  - *vietējā ģeodēziskā tīkla punktu tehniskais izvērtējums;

  - *ģeodēzisko punktu apsekošanas rezultāti;

  - *situācijas atainojums abrisā;

  - *aktus par ģeodēzisko punktu iznīcināšanu;

  - *noformētas ģeodēzisko punktu centra krāsainas fotogrāfijas;

  - * sienas zīmēm papildus pievienojama arī punkta apvidus krāsaina fotogrāfija, kurā skaidri var redzēt ģeodēziskā punkta tehnisko stāvokli un sienas zīmes novietni. Abas fotogrāfijas noformējamas uz vienas A4 formāta lieluma lapas kopā;

  - *ģeodēziskā punkta centra fotogrāfijas nosaukums sastāv no punkta numura pēc kārtas un punkta reālā numura, pievienojot burtu C, apvidus fotogrāfijai pievieno burtu A;

  - *apsekošanas shēmas, kurās grafiski attēloti ģeodēzisko punktu stāvokļi (normāls, bojāts, neatrasts, iznīcināts).

Pakalpojuma izpildes termiņš:

Pakalpojuma izpildes termiņš ir 2013.gada15.novembris.

Pakalpojuma noformējums un formāts:

Pakalpojuma rezultāta noformēšana:

  - vispārīga informācija – *.DOC formātā;

  - apsekošanas pamatojums – *.DOC formātā;

  - informācija par apsekojamo teritoriju – *.DOC formātā;

  - vietējā tīkla punktu tehniskais izvērtējums – *.DOC formātā;

  - ģeodēzisko punktu apsekošanas rezultāti *.XLS;

  - apsekošanas kartiņas–*.DGN vai *.DWG formātos;

  - aktus par ģeodēzisko punktu iznīcināšanu *.DOC formātā;

  - noformētas ģeodēzisko punktu centra krāsainas fotogrāfijas – *.DOC formātā;

  - apsekošanas shēmas – *.DGN vai *.DWG formātos.

- Pakalpojuma rezultāts iesniedzams izdrukātā veidā iesiets cietsējuma tehnikā (2 eksemplāros) un elektroniski ierakstīts CD (2 eksemplāros).

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.

# Footnotes

Punktu skaits norādīts aptuveni un var tikt precizēts darbu laikā

* Punktu skaits norādīts aptuveni un var tikt precizēts darbu laikā

* Punktu skaits norādīts aptuveni un var tikt precizēts darbu laikā