3. pielikums

Iepirkuma „Mazlietota pasažieru autobusa piegāde”,

identifikācijas Nr. “INP 2013/14” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgās prasības:

  - Pretendentam jānodrošina autobusa reģistrācija CSDD uz Ilūkstes novada pašvaldības vārda par saviem līdzekļiem.

  - Piegādes brīdī autobusa degvielas tvertnē jābūt degvielas apjomam, kas ir pietiekams vismaz 300 km nobraukšanai.

  - Autobusam jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu pasažieru dalību ceļu satiksmē.

  - Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Latvijas teritorijā apskatīt un izmēģināt autobusu pirms līguma slēgšanas 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma.

| Tehnisko datu un aprīkojuma apraksts | Mērvienība | Pieprasītie parametri |
| --- | --- | --- |
| Mazlietots pasažieru autobuss |  | 1 gab. |
| Klasifikācija |  | II klase |
| Autobusa garums | m | līdz 8 |
| Izgatavošanas gads | gads | ne vecāks par 2007. |
| Tilpums | cm3 | 4500 līdz 6000 |
| Nobraukums | km | ne vairāk par 130 000 |
| Piekares veids |  | Pneimatiskā |
| Dzinējs | tips | Dīzeļdzinējs |
| Degvielas tvertnes tilpums | l | vismaz 370 |
| Ekoloģijas kategorija |  | vismaz Eiro 2 |
| Dzinēja jauda | z.s. | ne mazāk kā 180 |
| Dzinēja izvietojums |  | Aizmugurē |
| Degvielas patēriņš | l/100km | Ne vairāk kā 32 |
| Pārnesuma ātrumkārba | tips | Manuālā ar vismaz 6 pārnesumiem |
| Vadība | tips | kreisās puses |
| Vadība | tips | Elektroniskais tahogrāfs 2 vadītājiem un ātruma ierobežotāja ierīce ar sertifikātu uz 2 gadiem |
| Stūres iekārta aprīkota ar | tips | stūres pastiprinātājs |
| Bremzes aprīkotas ar | tips | ABS |
|  |  | Pretbuksēšanas sistēma (ASR), retaders (kalna bremze) |
| Virsbūve | tips | pasažieru, vienstāvu |
| Virsbūve |  | Bez korozijas pazīmēm |
| Sēdvietas | skaits | 25 līdz 30 |
| Salona apsilde | tips | Visā salona garumā apsildes elementi (konvektori) |
| Salona papildus apsilde | tips | Autonomā |
| Salona apsilde aprīkota ar |  | Kondicionieri, klimatkontroli |
| Salona durvis |  | Atveramas tikai no vadītāja |
| Salona durvis | skaits | Divas |
| Katrai sēdvietai | tips | Individuāla ventilācijas gaisa padeve |
| Vadītāja sēdeklis | tips | regulējams, grozāms, ar elkoņa balstu |
| Pasažieru sēdekļi | komplekts | oriģinālie, tūrisma, atlaižamie, ar drošības jostām |
| Vējstikls | tips | Viengabala |
| Bagāžas nodalījums | tips | Ārējais, vismaz 5 m3, slēdzams |
| Riteņu disku izmērs | collas | Vismaz 22,5 |
| Riepu protektoru atlikušais dziļums | % | ne mazāk kā 12 mm |
| Audio iekārta | tips | Salona audio sistēma ar radio un mikrofonu. |
| Salona grīda | tips | Linolejs |
| Kvalitāte |  |  |
| Dzinējs un aprīkojums |  | bez tehnoloģisko šķidrumu noplūdēm |
| Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu |  | derīga tehniskā apskate uz termiņu ne mazāku par 5 (pieciem) mēnešiem. |
| Garantija | mēn. | 6 (seši), bez nobraukuma ierobežojuma. |
| Logi |  | Sānu logiem dubultie stikli |
| Citas prasības |  | Nepiedāvāt 2 stāvu autobusu vai autobusu ar 2 daļām (posmiem). |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.