[3.] pielikums

Iepirkuma “Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana un slūžu rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. “INP 2013/18 ENPI”

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.      Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

2. Uzdevums:

2.1. Būvniecību veikt atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Ministru kabineta 2010.gada 16. marta noteikumiem Nr.261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"’.

2.2. Veikt būvdarbus saskaņā ar tehniskajā projektā, specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

3. Darba apraksts:

3.1.  Darbus veikt  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: 
darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4. Izpildītājam nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu. Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka darbu veicējam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija).

3.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.6. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

3.7. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem. Ievērot tehniskajā projektā izvirzītās prasības darbu izpildei.

4.Īpašas prasības:

4.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Pretendentam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas, transports, bez kā nebūtu iespējama tehniskā projekta īstenošana un darbu daudzumu sarakstā minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde, un piedāvājumā jāiekļauj visas ar to saistītās izmaksas. Pretendents piedāvājumu iesniedz saglabājot darbu daudzumu sarakstu un darbu daudzumu sadalījuma formu. Darbu daudzumu sarakstu skatīt kopā ar tehniskā projekta risinājumiem (skatīt grafisko pielikumu).

| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Rasējuma Nr. | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | S1 | Sagatavošanas darbi |  |  |  |
| 1.1 | S1.1, S1.2, S1.3, S1.4, S1.5, S1.6, S1.7 | Mobilizācija/demobilizācija un būvlaukuma ierīkošana/sakopšana un zāles sējuma atjaunošana | GP | KS | 1,00 |
| 1.2 |  | Dīķa nosusināšana |  | KS | 1,00 |
| 1.3 |  | Krūmu izciršana un sakņu izcelšana. |  | KS | 1,00 |
| 1.4 |  | Bijušās siltumtrases balstu demontāža |  | gab. | 2,00 |
| 1.5 |  | Celiņu raksturīgo punktu nospraušana dabā. |  | KS | 1,00 |
| 2 | S2 | Gultnes tīrīšanas darbi |  |  |  |
| 2.1. | S2.1, S2.3, S2.6, S2.61, S2.621, S2.622, S2.7 | Gultnes attīrīšana līdz atzīmei +116.00 | GP, BK-1, BK-2, BK-3, BK-4, BK-5 | m3 | 3920,00 |
| 2.2. |  | Iegūtās grunts izmantošana teritorijas planēšanai |  | m3 | 330,00 |
| 2.3. |  | Grunts pārvietošana uz atbērtni (līdz 3 km attālumā) |  | m3 | 3590,00 |
| 3 | S2 | Krasta nogāžu planēšana un formēšana (neieskaitot koka pāļu krasta stiprinājuma daļu) |  |  |  |
| 3.1. | S2.1, S2.3, S2.6, S2.61, S2.621, S2.622, S2.7, S2.72, S2.742 | Grunts norakšana | GP, BK-1, BK-2, BK-3, BK-4, BK-5 | m3 | 1424,00 |
| 3.2. |  | Māla/smilšmāla ekrāna ierīkošana (t=0,8m) |  | m3 | 360,00 |
| 3.3. |  | Ekrāna aizsargslāņa ierīkošana (t=1,2m) |  | m3 | 608,00 |
| 3.4. |  | Grunts pārvietošana uz atbērtni (līdz 3 km attālumā) |  | m3 | 816,00 |
| 4 | S2, S9 | Esošās caurtekas pagarināšana |  |  |  |
| 4.1. | S.2.742, S2.622, S9.3 | Caurules pagarināšana d=1,0m | GP, BK-2 | m | 1,50 |
| 4.2. |  | Akmens (D=0,2m) ieseguma ierīkošana cementa javā |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Drenējošās smilts ierīkošana (h=150mm) |  | m2 | 64,00 |
| 4.2.2. |  | Dabīga akmens seguma izbūve cem.javā |  | m2 | 75,50 |
| 5 | S2, S4 | Krasta nostiprināšana D un DR daļā |  |  |  |
| 5.1. | S2.1, S2.2, S2.6, S2.621, S2.82, S4.3 | Grunts atrakšana | GP, BK-3 | m3 | 130,00 |
| 5.2. |  | Koka pāļu iebūve (D=150mm un L=3m) |  | m3 | 25,00 |
| 5.3. |  | Koka enkurpāļu iebūve (D=150mm) |  | m3 | 1,50 |
| 5.4. |  | Koka brusas 50x100mm |  | m3 | 0,50 |
| 5.5. |  | Leņķa profils 50x50x5 (Lkop=60m) |  | t | 0,20 |
| 5.6. |  | Ģeotekstila ieklāšana |  | m2 | 175,00 |
| 5.7. |  | Drenējošas smilts piebēršana |  | m3 | 141,00 |
| 5.8. |  | Melnzemes piebēršana un zāles iesēšana |  | m3 | 94,00 |
| 5.9. |  | Tērauda savilce D=12mm L=2,1m, 42 gab. |  | t | 0,03 |
| 6 | S1, S2, S5 | Pārplūdes konstrukcijas rekonstrukcija |  |  |  |
| 6.1. | S1.6, S1.7, S2.3, S2.622, S5.1, S5.2, S5.31, S5.4, S5.84, S5.85 | Pārplūdes konstrukcijas daļu demontāža | GP, BK-11, BK-12, BK-13, BK-14 | m3 | 4,50 |
| 6.2. |  | Pamatnes sagatavošana, dolomīta šķembu pabēruma ierīkoš. |  | m2 | 6,20 |
| 6.3. |  | Veidņošana |  | m2 | 36,20 |
| 6.4. |  | Stiegrošana |  | t | 0,70 |
| 6.5. |  | Betonēšana, C35/45, F200, W8 (tai skaitā saistes uzlabošana) |  | m3 | 12,60 |
| 6.6. |  | Detaļas ID-2 izgatavošana un montāža |  | t | 0,45 |
| 6.7. |  | Spundētas koka brusas aizvaram (100x100x1700mm) |  | gab. | 10,00 |
| 6.8. |  | Esošo dz/b elementu sakārtošana lejteces pusē |  | KS | 1,00 |
| 6.9. |  | Hidroizolācija ar grunti apbērtiem betona elementiem, 2 kārtas |  | m2 | 17,60 |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.