3. pielikums

Iepirkuma „Slēpošanas inventāra piegāde projektam Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life”,

identifikācijas Nr. “INP 2013/24 ENPI” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Prasības pretendentiem:

1.1 veikt slēpošanas inventāra piegādi;

1.2. piegādāt  kvalitātes standartiem un Pasūtītāja prasībām atbilstošu inventāru;

1.3. noteikt preču garantiju vismaz 2 (divi) gadi, ja preces bojājums radies ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ, un veikt preces apmaiņu pret jaunu izstrādājumu.

1.4. Pasūtītājs patur tiesības atteikties no piegādātās preces, ja tā neatbilst pasūtītāja prasībām (neatbilstoša kvalitāte, trūkumi, nepietiekama komplektācija brāķis).

- Prasības slēpošanas inventāra piegādei:

- 30 pāri distanču slēpošanas slēpes ar plastmasas slīdvirsmu ar garumu no 130 cm līdz 185cm. Slēpes aprīkotas ar NNN tipa zābaku stiprinājumiem. Slēpju garumi: 130cm- 2pāri, 140cm- 3pāri, 150cm- 5pāri, 160cm- 10pāri, 185cm- 10pāri;

- 30 pāri slēpju zābaku paredzēti NNN tipa stiprinājumiem. Zābaku izmēri: 35.izmērs- 2 pāri, 36.izmērs - 2 pāri; 37.izmērs - 2 pāri, 38.izmērs - 2 pāri, 39.izmērs - 2 pāri, 40.izmērs - 4 pāri, 41.izmērs - 4 pāri, 42.izmērs - 4 pāri, 43.izmērs - 4 pāri, 44.izmērs - 2 pāri, 45.izmērs - 2 pāri;

- 30 pāri alumīnija slēpošanas nūjas ar garumu no 135cm līdz 165cm (pilns komplekts- nūja, nūjas rokturis, nūjas cimdiņš, nūjas uzgalis). Slēpju nūju garumi: 135cm - 3pāri, 140cm - 5pāri, 145cm- 5pāri, 150cm- 5pāri, 155cm- 5pāri, 160cm- 4pāri, 165cm- 3pāri;

Gadījumā, ja pieprasītais preces izmērs nav pieejams, pretendents pirms piegādes par to rakstiski informē pasūtītāju un veic aizvietojamās preces saskaņošanu. Aizvietojamai precei jāatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Precēm jāatbilst ES likumdošanai, jābūt atbilstošam CE marķējumam. Iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz izstrādājumu atbilstības deklarācija vai apliecinājums, ka dokuments tiks iesniegts preces piegādes laikā.

Preču izcelsmes vietas valstij jāsakrīt ar valsti, kurā tās ražotas. Ja preču ražošanā ir iesaistīta vairāk nekā viena valsts, tad par to izcelsmes valsti uzskatāma tā, kurā šīs preces izgājušas pēdējo, būtiskāko un ekonomiski pamatotāko apstrādi. Preču izcelsmes vietas valstis norādītas zemāk esošajā tabulā.

| Valsts piederības un izcelsmes vietas noteikumu valstis |
| --- |
| ES dalībvalstis | Portugāle, Spānija, Francija, Itālija, Malta, Grieķija, Kipra, Bulgārija, Rumānija, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Austrija, Vācija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Dānija, Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Apvienotā Karaliste un Īrija. |
| EKPI valstis | Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Moldova, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Maroka, Okupētās palestīniešu teritorijas, Sīrija un Tunisija. |
| PPI valstis | Horvātija, Turcija, Albānija, Bosnija, Melnkalne, Serbija, Kosova un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas republika. |
| EEZ valstis | Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. |

Tehniskā piedāvājuma forma

| N.p.k. | Specifikācija | Piedāvātā prece, tās specifikācija | Daudzums | Nosaukums (ražotājs un izcelsmes valsts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Distanču slēpošanas slēpes ar plastmasas slīdvirsmu ar garumu no 130 cm līdz 185cm. Slēpes aprīkotas ar NNN tipa zābaku stiprinājumiem. Slēpju specifikācija: - koka saliekamais kodols ar gaisa kanāliem - viegls un izturīgs; - Ārējā plastmasas apvalks ABS-cap; - Nodilumizturīga polietilēna slīdvirsma; - Taisna profila slēpes 44-44-4. -slēpes var apstrādāt ar šķidro vaksu un cito parafīnu –universāla slīdvirsma visiem laikapstākļiem. Stiprinājumu specifikācija: Izturīgi un viegli automātiskie NNN tipa distanču slēpju stiprinājumi. Izgatavoti no izturīgas plastmasas un tērauda. Stiprinājumi cieši pieguļ slēpes virsmai, nodrošinot slēpotājam pašu labāko kontroli un saķeri. |  | 30 pāri |  |
| 2. | Slēpju zābaki paredzēti NNN tipa stiprinājumiem. Zābaku izmēri no 35-44 Zābaku specifikācija: slēpju zābakos izmantota jaunā Centrix.2 tehnoloģija, kuras ietekmē slēpes tiek kontrolētas caur slēpju zābakiem, tehnoloģijas un dizaini ļoti tuvu atbilst cilvēka pēdu un kāju anatomiskajai uzbūvei nodrošinot dabisku un precīzu spēku pārnesi un komfortu . T3 tehnoloģija Labākai jaudas pārvietošanai, optimālai lokanībai, komfortablai slēpošanai. Speciālas cilpiņas aiz kurām velkot zābaku var ērti un viegli uzvilkt kājās |  | 30 pāri |  |
| 3. | Alumīnija slēpošanas nūjas ar garumu no 135cm līdz 165cm (pilns komplekts- nūja, nūjas rokturis, nūjas cimdiņš, nūjas uzgalis) Nūju specifikācija: Vieglas un izturīgas slēpju nūjas, alumīnija materiāls 5083 F45 16mm, ergonomiskie plastmasas rokturi ar regulējama garuma siksnām, izturīgas plastmasas gredzeni, tērauda uzgaļi. |  | 30 pāri |  |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.