[3.]pielikums

Iepirkuma “ Jumta seguma nomaiņa SIA „Veselības centrs Ilūkste””

identifikācijas Nr.

„SIA VCI 2013/6”

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.      Pasūtītājs: SIA „Veselības centrs Ilūkste, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 62455; fakss: 654 62595 e-pasts: zane.ziberga@inbox.lv

2. Uzdevums:

Saskaņā ar šajā specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem, veikt

2.2. Veikt būvdarbus saskaņā ar specifikācijā un būvapjomu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

3. Darba apraksts:

3.1.  Darbus veikt  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks.

3.2. Izpildītājam darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam  iesniegt būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3.3. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās paredzēt visus ar darba izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā: darbaspēkam un ar to saistītajiem izdevumiem materiālu iegādei, sagatavošanai, izkraušanai, iekraušanai, piegādēm, uzglabāšanai un iestrādei un ar tām saistītajiem izdevumiem, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem.

3.4. Izpildītājam nodrošināt darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšanu. Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka darbu veicējam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts  un iesniegts Pasūtītājam pirms darbu uzsākšanas.

3.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti  labot uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus izpildītājam novērst par saviem līdzekļiem.

3.6. Visus materiālus un preces, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

3.7. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem. Ievērot tehniskajā projektā izvirzītās prasības darbu izpildei.

4.Īpašas prasības:

4.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – __ (____)gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Pretendentam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas, transports, bez kā nebūtu iespējama būvniecības īstenošana un darbu daudzumu sarakstā minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, un piedāvājumā jāiekļauj visas ar to saistītās izmaksas. Pretendents piedāvājumu iesniedz saglabājot darbu daudzumu sarakstu un darbu daudzumu sadalījuma formu. Darbu daudzumu sarakstu (skatīt pielikumā).

| Darbu daudzumu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums un izmantotie materiāli | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopā uz visu aplomu |  |  |  |
|  |  |  |  | laika norma, c/st | darba apmaksas likme, Ls/st | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | KOPĀ, Ls | darbietilpība, c/st | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | SUMMA, Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Esošā latojuma demontāža | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Daļēja nesošā karkasa nomaiņa | m3 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokmateriāli | m3 | 5,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stiprinājumi | kg | 51,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruberoīds | m2 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spāru pagarināšana | m3 | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokmateriāli | m3 | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stiprinājumi | kg | 23,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jauna latojuma uzstādīšana | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokmateriāli | m3 | 8,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stiprinājumi | kg | 80,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kokmateriālu antiseptēšana | m3 | 17,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antiseptiķis | kg | 275,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Antikondensāta plēves ieklāšana | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Antikondensāta plēve | m2 | 747,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Šķērslatojuma uzstādīšana | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kokmateriāli | m3 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stiprinājumi | kg | 21,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jumta seguma Ruukki Classic RR 32 ieklāšana | m2 | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruukki Clasic RR32 | m2 | 783,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrūves | gb | 4272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loksne | m2 | 134,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kore | m | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sniega aizture | m | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jumta tekņu uzstādīšana | m | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekne | m | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stūris | gb | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tekņu savienotājs | gb | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konektors | gb | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teknes āķis | gb | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jumta notekcauruļu uzstāsīšana | m | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caurule | m | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Līkums | gb | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejasgals | gb | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caurules stiprinājums | gb | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Karnīzes apšūšanas ar apdares dēļiem | m2 | 87,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apdares dēļi | m2 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stiprinājumi | gb | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Apdares dēļu krāsošana ar Pinotex | m2 | 87,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinotex | kg | 39,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pacēlāja pakalpojumi | m/m | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meteriālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Līgumcena (bez PVN 21%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Līgumsumma (ar PVN 21%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |