3. pielikums

Iepirkuma “Jaunas automašinas piegāde”,

identifikācijas Nr. “INP 2014/7”nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītāja  noteiktās prasības iepirkumam:

| Automobiļa tehniskais raksturojums |  |
| --- | --- |
| Automobiļu skaits | Viens |
| Izlaiduma gads | Jauns |
| Vietu skaits | 5 (ieskaitot vadītaja vietu) |
| Dzinēja tilpums, jauda, degv. veids | ne vairāk kā 2000ccm, ne mažāk kā 91KW, dīzeļdegviela |
| Virsbūves tips | Krosovers |
| Durvju skaits | 5 durvju |
| Degvielas patēriņš uz 100km (vidējais) | ne vairāk kā 8.0 litri |
| Pārnesuma kārbas tips | Manuālā 6 ātrumu pārnesumkārba (neskaitot atpakaļgaitas) , ar start – stop tehnologiju |
| Piedziņa | priekšējā |
| Krāsa | balta |
| Sēdekļu apdare | audums |
| Kopējais automobiļa garums | Ne vairāk kā 4570 |
| Kopējais automobiļa platums | Ne vairāk kā 1845 |
| Kopejais automobiļa augstums | Ne vairāk kā 1660 |
| Automobiļa riteņu bāzes garums | Ne vairāk kā 2660 |
| Klīrenss | Ne mazāk kā 195 (197 ! ) |
| Obligātais tehniskais aprīkojums | Bremžu sistēma – ABS ar elektronisko bremzēšanas sadali Disku bremzes priekšējās disku bremzes ventilējamas, Vadītāja sēdeklis – regulējams augstums Borta dators (multi informācijas displejs ? ) Elektroniskā stabilitātes sistēma Elektroniski vadāmi priekšējo un aizmugurējo sānu logu stikli Elektroniskais stūres pastiprinātājs Regulējams aizmugurējo sēdekļu atzveltnes leņķis Elektriski apsildāmi un nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu Salona paklājiņi Avārijas trijstūris Ugunsdzēšamais aparāts Aptieciņa MP3 atskaņotājs/RDS radio/CD/AUX un USB ports ar uzlādes funkcijām mobilajām ierīcēm. Stūrē integrēta audio sistēmas kontrole un bluetooth hands-free, Manuāla gaisa kondicionēšanas sistēma |
| Riteņi, riepas | Riteņu izmērs ne mazāks par 17”, vasaras riepas 225/65/17 ar tērauda diskiem + (pilnvērtīgs rezerves ritenis?) (Papildus ziemas riepu komplekts ar tērauda vai vieglmetāla diskiem. ?) |
| Degvielas tvertne | Ne mazāk kā 60 litri |
| Drošība | Imobilaizers Centrālā atslēga ar tāvadības kontroli un indikatoru |
| Apkope | Tehniskas apkopes iespēja un garantijas remonta iespēja automašīnas ražotāja oficiālā pārstāvniecībā, vēlams vismaz 50 km attālumā no nolikuma 1.1 norādītās pasūtītāja adreses |
| Garantija | Automašīnai – ne mazāk, kā 36 mēneši bez noskrējiena ierobežojuma; Virsbūves pretkorozijas garantija – ne mazāk, kā 12 gadi; |
| Reģistrācija | Reģistrācija CSDD uz pasūtītāja varda; ceļu nodoklis; tehniskā apskate |
| Piegāde | Veic piegādātājs nolikuma 2.3.1 punktā norādītajā termiņā |