3. pielikums

Iepirkuma „Mēbeļu piegāde Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra vajadzībām”,

identifikācijas Nr. “INP 2015/12” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

1.daļa – Sporta centra telpu mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Nr.1 Zēnu ģērbtuve.

Apmēbelējamās sienas laidumi 1300/705/1430 mm. Fēnu galds/ lete (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.1). Letes H=900mm x Dz=500mm, paredzēt 6 fēniem izfrēzētas vietas galda virsmā, kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Galda virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju, virsmas biezums 38mm, perimetra malas aplīmētas ar 2mm ABS malu. Pa sienām  L=1300/L=1430 paredzēt spoguļus piestiprinātus uz LKSP 16mm, spoguļa biezums 5mm, perimetra malas slīpētas/ pulētas (otrā pusē pielīmēta PVC plēve), gabarīti H=700xGr=1000/1130mm.

Nr. 2 Meiteņu ģērbtuve.

Apmēbelējamās sienas laidums 2470 mm. Fēnu galds/ lete (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.2). Letes H=900mm x Dz=500mm, paredzēt 6 fēniem izfrēzētas vietas galda virsmā, kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Galda virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju, virsmas biezums 38mm, perimetra malas aplīmētas ar 2mm ABS malu. Pa sienu  L=2470 paredzēt spoguli piestiprinātu uz LKSP 16mm, spoguļa biezums 5mm, perimetra malas slīpētas/ pulētas (otrā pusē pielīmēta PVC plēve), gabarīti H=700xGr=2100mm.

Nr. 3 Apavu vaļējs plaukts.

Apmēbelējamās sienas laidums 4400 mm. Apavu vaļējs plaukts (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.3). Plaukts H=1390mm x Dz=450mm, paredzēt 60 personām izvietot apavus (katra nodalījuma iekšējais izmērs H=300xPl=300mm), plaukts balstās uz regulējamām kājam H=100mm, izgatavotas no apaļtrubas D=30mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Plaukta toni saskaņot ar pasūtītāju, LKSP biezums 16mm aplīmēts ar 2mm ABS malu.

Nr. 4 Norobežojošā daļa dežurantam pie meiteņu ģērbtuves.

Norobežojuma H=600xGr=1785/2000x Dz=500mm (skatā no augšas izskatās kā taislenķa trapece). Pa vidu laidumam paredzēt uz augšu paceļamu galda virsmu, norobežojuma korpuss izgatavots no nošponēta 18mm MDF (špons Eiropas ozols, radiāls, dabīgi lakots), galda virsma MDF 38mm krāsota, (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.4)  toni sakaņot ar pasūtītāju (visam jāsasaucās ar izgatavotajām letēm). Norobežojums balstās uz H=25mm regulējamiem balstiem!

Nr. 5 Dežuranta  galds ar veramām durtiņām viena pusē.

Galda H=750xGr=1400xDz=700mm, galda vienā galā ir divviru durtiņas uz pendeļenģēm Gr=1000xH=500mm (darbojas uz abām pusēm). Galda korpuss izgatavots no nošponēta 18mm MDF (špons Eiropas ozols, radiāls, dabīgi lakots), galda virsma MDF 38mm krāsota, (skatīt pielikuma zīmējumu Nr.5)  toni sakaņot ar pasūtītāju (visam jāsasaucās ar izgatavotajām letēm). Galda vienā malā atvilkņu bloks ar 4 atvilknēm, vadotnes metalbox + bremze, Dz=550mmxPl=450mm, augšējā atvilkne slēdzama, kāju panelis H=500mm, paredzēt vadu kanālu, procesora palikni un klaviatūras palikni.

Nr. 6 Papildus galds uz metāla kājām pie dežuranta letes.

Galds H=750xGr=1000xDz=400mm. Galda virsma MDF 38mm krāsota, kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Skatīt pielikuma zīmējumu Nr.6. Galda virsmas toni saskaņot ar pasūtītāju!

Nr.7 Administrācijas kabinets.

Kabinets paredzēts trijām personām, darba zona izvietota  pa divām kabineta sienām L=3470/ 4040mm. Stūra galds H=750xDz=700mm, atvilkņu bloki Pl=450mm Dz=600mm, 4 atvilknes, vadotnes metalbox vadotnes + bremze, augšēja atvilkne slēdzama (3 kompl.), galda kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Paredzēt procesoru palikņus uz riteņiem, klaviatūras palikņus, vadu kanālus. Dokumentu plaukti H=1950xDz=380xPl=700mm (2 gab.), dokumentu plaukta apakšējie divi plaukti aiz durtiņām, durtiņas slēdzamas, vaļējs dokumentu plaukts H=1120xDz=380xPl=700mm (1 gab.), LKSP aplīmēts ar 2mm ABS lentu. Galda virsmas izgatavotas no 32mm bieza materiāla. Skatīt pielikuma zīmējumu Nr.7.  Toni saskaņot ar pasūtītāju!

Nr. 8 Medmāsas/ trenera kabinets.

Kabinets paredzēts trijām personām, darba zona izvietota  pa divām kabineta sienām L=2420/ 3310mm. Stūra galds H=750xDz=700mm, galda kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Paredzēt procesoru palikņus uz riteņiem, klaviatūras palikņus, vadu kanālus. Dokumentu plaukts H=1950xDz=380xPl=700mm (1 gab.), dokumentu plaukta apakšējie divi plaukti aiz durtiņām, durtiņas slēdzamas, drēbju skapis ar plauktiem H=1950xDz=500xPl=900mm (1 gab.), LKSP aplīmēts ar 2mm ABS lentu. Galda virsmas izgatavotas no 32mm bieza materiāla. Skatīt pielikuma zīmējumu Nr.8.  Toni saskaņot ar pasūtītāju!

Nr. 9 Mācību klase.

Telpu aprīkot tā, lai būtu ērti un praktiski izvietot, izsēdināt 20 cilvēku grupu. Galdu bloki H=750xdz=900mm (laidumu piekoriģēt telpas gabarītiem), galda virsma izgatavota no 32mm LKSP, kas pa perimetru aplīmēta ar 2mm ABS apdares lentu, galda kājas izgatavotas no apaļtrubas D=50mm (sieniņas biezums 2mm), flancis metināts, regulējams augstums 30mm diapazonā, pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis). Taburetes  H=450xDz350/300xPl=350/300mm (20 gab.) izgatavotas no kvadrātcaurules 25x25mm (2mm sieniņas), pūlverkrāsojums (gaiši pelēks tonis),  apakšā plastmasas korķi, lai nebojātu grīdas segumu. Taburetes sēdīte izgatavota no LKSP 32mm, pa perimetru aplīmēta ar 2mm ABS apdares lentu. Skatīt pielikuma zīmējumu Nr.9.  Toni saskaņot ar pasūtītāju!

Pastāv iespēja aizvietot ar analogiem materiāliem.

Pielikums Nr.5: zīmējums

2.daļa – Ģērbtuvju metāla skapju  ar transformējamiem soliem piegāde un uzstādīšana

| Nosaukums | Metāla skapji ar transformējamiem soliem, kas izvelkami no skapja apakšējās daļas, paredzēti peldbaseina ģērbtuvēm |
| --- | --- |
| Krāsas: | Saskaņot ar Pasūtītāju |
| Skapja augstums | 215 - 220cm |
| Skapja platums | 120cm (4 durvis) |
| Skapja dziļums | 49-50cm 75cm (ar izvelkamu solu no skapja apakšējās daļas) |
| Materiāls | Metāls, solu virsmas koks vai PVC |
| Daudzums | Paredzēt 1)skapju grupu ar transformējamiem soliem 32 personām meiteņu ģērbtuvei (120 cm - 8 gb.); 2) skapju grupu ar transformējamiem soliem 32 personām zēnu ģērbtuvei (120 cm - 8 gb.) |

3.daļa – Baseina telpas solu piegāde un uzstādīšana

| Nosaukums | Soli (bez apavu paliktņiem), paredzēti peldbaseina telpai (gar sienu) |
| --- | --- |
| Krāsas: | Saskaņot ar Pasūtītāju |
| Sola garums | 200 cm |
| Sola dziļums | 30 – 35 cm |
| Sola augstums | 49-50cm |
| Materiāls | PVC |
| Izturība (kg) temperatūra | 400 kg uz m2 no -400C līdz +800C |
| Daudzums | 4 gb. |

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.