# [3] pielikums

Atklāta konkursa

“Autogreidera piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. “INP 2015/14”

nolikumam

tehniskā SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Prasības iegādājamam greiderim | Prasības Tehniskajiem rādītājiem | Pretendenta piedāvājums (uzrādīt precīzas vērtības/datus)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ražošanas gads | Jauns, ne vecāks par 2015. gadu | Norādīt marku/modeli * |
| 2 | Svars | Ne mazāk kā 16t | * |
| 3 | Motora jauda | Ne mazāk kā 175 Zs | * |
| 4 | Piedziņa | 6 x 6 | * |
| 5 | Priekšējās ass piedziņa | Aprīkota ar elektroniski vadāmu bezpakāpju vilkmes kontroli, vai analogu sistēmu | * |
| 6 | Automātiskā ātrumkārba | Ne mazāk par 8 pārnesumiem uz priekšu, 4 pārnesumiem atpakaļ | * |
| 7 | Max gaitas ātrums | Ne mazāks par 40 km/h | * |
| 8 | Tandēms | Aprīkots ar diferenciāļa bloķēšanu | * |
| 9 | Transmisija | Sekvenciālā ātrumkārba (Powershift) ar tiešo piedziņu vai analogs- griezes momenta pārveidotājs ar automātisku sabloķēšanās funkciju (tiešās piedziņas funkcija) | * |
| 10 | Darba bremzes | Eļļā mērktas daudz disku bremzes, darbojas uz dzenošajiem riteņiem | * |
| 11 | Priekšējais tilts | Ar hidrauliski sagāžamiem riteņiem vismaz +/- 15 grādu diapazonā | * |
| 12 | Priekšējā tilta riteņu pagrieziena leņķis | Ne mazāks par 45 grādiem | * |
| 13 | Maksimālais apgriešanās rādiuss | Ne lielāks par 7400mm | * |
| 14 | Rāmja šarnīra pagriešana | Ne mazāka par +/-20 grādiem | * |
| 15 | Priekšējā lāpsta | Aprīkota ar stāvokļa indikatoru un peldošo funkciju | * |
| 16 | Priekšējās lāpstas platums | 2400- 3000mm | * |
| 17 | Vidējās lāpstas platums | 3600- 4000mm | * |
| 18 | Regulējama vidējās lāpstas sānu mala materiāla uztveršanai | Aprīkojumā | * |
| 19 | Vidējās lāpstas pagriezes mehānisms (vainags) | Slēgta tipa, aprīkots ar rullīšu gultni vai analogs | * |
| 20 | Pagriezes mehānisma darbības diapazons horizontāli | Ne mazāks par 2400 | * |

| 21 | Priekšējās un vidējās lāpstas peldošā funkcija | Aprīkojumā | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Aizmugurējais izlīdzinātājs | Jānodrošina ar hidrauliski paceļamu, nolaižamu, izbīdāmu, savēršamu vērstuvi, vērstuves lemeša leņķi vertikālā plaknē iespējams regulēt pret ceļa klātni vismaz 5 grādu diapazonā. Darba platums vismaz 4500mm, aprīkots ar peldošo funkciju, hidrauliski regulējamiem atbalsta riteņiem. | * |
| 23 | Aizmugurējā Izlīdzinātāja minimālais darba platums atrodoties 30 grādu pozīcijā pret greideri | Ne mazāks kā 3800 mm | * |
| 24 | Hidrauliskā sistēma | Virzuļu tipa hidrauliskais sūknis, ražība vismaz 130 l/ min, maksimālais spiediens vismaz 200Bar |  |
| 25 | Riepu izmērs un tips | R24 vai lielākas, radiālās | * |
| 26 | Dubļu sargi visiem riteņiem | Aprīkojumā | * |
| 27 | Degvielas tvertnes tilpums | Ne mazāks par 300 litriem | * |
| 28 | Kabīne | Aprīkota ar siltuma un skaņas izolāciju, divām durvīm, bīdāmiem logiem sānos, ar gaisu amortizētu vadītāja sēdekli, kondicionieri, spoguļu apsildi, saules sargu, radio instalāciju, pilnībā atbilst FOPS/ROPS drošības standartiem. Trokšņa līmenis kabīnē nepārsniedz 80db | * |
| 29 | Bākuguns | Aprīkojumā | * |
| 30 | Garums (ar priekšējo lāpstu un aizmugurējo izlīdzinātāju) | Līdz 12m | * |
| 31 | Platums | Līdz 2,6m | * |
| 32 | Augstums | Līdz 3,4m | * |
| 33 | Garantijas laiks | Ne mazāks par 2 gadiem | * |
| 34 | Trokšņa līmenis | Atbilst ES direktīvām | * |
| 35 | Izplūdes emisija | Atbilst vismaz ES Stage IIIB direktīvām | * |
| 36 | CE atbilstības sertifikāts | Aprīkojumā | * |
| 37 | Servisa reaģēšanas laiks LV teritorijā | Ne ilgāks par 24 h no izsaukuma brīža | * |
| 38 | Servisa grāmatiņa | Izsniedz pārdevējs | * |
| 39 | Tehnisko parametru un lietošanas instrukcija latviešu valodā | Izsniedz pārdevējs | * |
| 40 | Rezerves atslēgas | Aprīkojumā | * |
| 41 | Reģistrācija VTUA uz Pasūtītāja vārda | Veic pārdevējs | * |
| 42 | Divu Pasūtītāja darbinieku apmācība | Ne mazāk kā 4 stundas | * |
| 43 | Piegādes laiks | Ne vairāk kā 4 mēneši | * |
| 44 | Pretendents ir piedāvātās tehnikas oficiālais pārstāvis Latvijā |  | * |