3. pielikums

Iepirkuma „Kurināmā piegāde”,

identifikācijas Nr. “INP 2015/15” nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa - „Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai Ilūkstes novada Subatē”

- Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai, lai iegūtu 1300 MWh (katla .;jauda 0,7MW).

- Kurināmā veids:

2.1.šķelda;

Noteiktās prasības: mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 30%. Tai jābūt birstošai, nesaliedētai un  bez puvuma pazīmēm.

Izmēri: biezums 1-5 mm;

platums 10-15 mm;

garums 25-30 mm

Nav pieļaujams metāla un plastmasas izstrādājumu, akmeņu, zemes, smilts un citu svešķermeņu piejaukums, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

3. Kurināmā piegāde ar izpildītāja transportu līdz katlu mājai Subatē.

4. Kurināmā  piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

5.Norēķini par preci tiks veikti saskaņā ar skaitītāja rādītājiem par saražoto siltumenerģiju, nosakot preces cenu par 1MWh  (megavatstundu).

Piegādātājam preces cenā iekļaujamas visas ar kurināmā ražošanu un piegādi saistītās izmaksas.

2.daļa - „Kurināmā piegāde Eglaines pagasta pārvaldei”

- Malka – dažādu koku sugu (egle, priede, alksnis, bērzs, apse)

1.1. daudzums - 250 m3 Eglaines pagasta pārvaldei;

1.2. daudzums – 50 m3 Eglaines komunālajai saimniecībai;

1.3. daudzums - 150 m3 Eglaines sporta zālei

1.4.malkas diametrs > 10cm;

1.5.malkas garums - 3m

2. Nepieciešamības gadījumā piegādi veikt pa daļām,  3 dienu laikā pēc Pasūtītāja   pieprasījuma.

3.daļa - „Kurināmā piegāde Bebrenes pagasta pārvaldei”

- Malka – dažādu koku sugu (egle, priede, alksnis, bērzs, apse)

1.1. daudzums - 150 m3;

1.2.malkas diametrs > 10cm;

1.3.malkas garums - 3m

2. Nepieciešamības gadījumā piegādi veikt pa daļām,  3 dienu laikā pēc Pasūtītāja   pieprasījuma.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:____ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:____ |  |
|  | Amats:____ |  |

z.v.