[2.] pielikums

Iepirkuma  „Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana sociālās aprūpes nodaļā”

identifikācijas Nr.„SIA VCI 2014/12”

nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Piegādātājs veic iepirkuma noteikumos minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

- Žalūzijām izmantojamais tonis, u.c. informācija tiek precizēta pirms piegādes, saskaņojot ar Pasūtītāju.

- Visus norādītos izmērus pirms piegādes jāprecizē ar Pasūtītāju.

- Piedāvājumam jāpievieno vizualizētā informācija par piedāvājumu, kā arī izmantojamo materiālu paraugi.

- Noteikt garantiju (vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši).

- Izpildes laiks 1 (viens) mēnesis.

Rullo žalūzijas.

Žalūzijas caurules diametrs ir atkarīgs no žalūzijas platuma.  Žalūzijām ar platumu līdz 1.5m tiek izmantota caurule 25mm, ar platumu no 1.5m līdz 2.4m 32mm caurule.

Rullo žalūzijas caurule izgatavota no alumīnija.

Auduma nostiepšanai tiek izmantots alumīnija atsvars.

Vadības mehānisms ir ar pašfiksāciju- fiksē audumu jebkurā pozīcijā.

Vadības mehānisms ļauj uztaisīt vadības ķēdi gan no kreisas, gan no labas puses.

Vadības ķēdes lodītes izvietoti uz auklas viens aiz otra ar atstarpi, kas nepārsniedz 10% no lodītes diametra.

Vadības ķēdes garums jābūt atbilstošs ērtai vadībai vidēja auguma cilvēkam.

Audums – 100% poliesters ar abpusēju mazgājamu pārklājumu, ar siltuma atstarošanas funkciju.

Faktūra – neporaina, gluda.

Tekstūra – bez tekstūras.

Auduma svars – ne mazāk par 200 g / kv.m.

Biezums – ne mazāk par 0.35mm

Gaismas caurlaidība – no 45% līdz 70%.

Saules siltuma caurlaidība – no 25% līdz 50%.

Saules siltuma atstarošana – no 40% līdz 70%.

Krāsu skaits kolekcijā – ne mazāk par 9.

| Nr. | Žalūziju veids | Materiāla elementa platums(mm) | Platums (cm) | Augstums (cm) | Skaits (gab.) | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopā bez PVN | Kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rullo | 89 | 215 | 170 | 35 |  |  |  |
| 2 | Rullo | 89 | 160 | 150 | 2 |  |  |  |
| 3 | Rullo | 89 | 150 | 190 | 3 |  |  |  |
| 4 | Rullo | 89 | 150 | 180 | 2 |  |  |  |
| 5 | Rullo | 89 | 210 | 190 | 9 |  |  |  |
| 6 | Rullo | 89 | 135 | 190 | 7 |  |  |  |

Pretendenta vadītāja paraksts:____

Vārds, uzvārds:____

Amats:____

z.v.