[3.] pielikums

Iepirkuma “Profesionālās sadzīves tehnikas un inventāra iegāde

SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”

identifikācijas Nr. „SIA VCI 2015/19”

nolikumam

Tehniskā specifikācija

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskais raksturojums | Dau- dzums | Attēls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vanna no n/t (AISI 304), ar bortu, regulējamas kājas, augstums 50mm vai ekvivalents | Vannas konstrukcijas izmērs: 70/70/80cm. Vannas izlietnes izmērs: 55/55/35cm | 3 |  |
| 2. | Vanna no n/t (AISI 304), ar bortu, regulējamas kājas, augstums 50mm vai ekvivalents | Vannas konstrukcijas izmērs: 50/70/85cm. Vannas izlietnes izmērs: 35/55/35cm | 1 |  |
| 4. | Caurduris | No nerūsējoša tērauda, diametrs 28 cm, dziļums 16 cm | 1 |  |
| 5. | Profesionālā veļas mašīna ar pilnu izspiešanu F1069FD3S. Brīvi stāvošā (nav nepieciešams stiprināt pie pamata), LG, CE sertifikāts vai ekvivalents | Veļas iekraušanas apjoms: 10 kg; Iekšējā cilindra tilpums: 102 L; Cilindra diametrs/dziļums : 560 mm / 419 mm; Centrifūgas apgriezieni: 1150 apg/min; G-faktors : 413 ; Veļas mašīnas ražīgums: 84 kg darba dienā (8 st.); Gabarītizmēri,mm: 686/756/983 mm, Svars: 87 kg; Ūdens patēriņš 1 cikla : 86 L; 1 Cikls (60 oC programma) : 60 min ; Jauda: 3.6 kW; Elektrība: 220/50/1 ; Vadības panelis : no nerūsējošā tērauda; Sāni krāsoti ar pretkorozijas pulverveida emalju; Iekšējā un ārējā tvertnes izgatavoti no nerūsējošā tērauda (tehnologija NaveRust); 5+1 standarta mazgāšanas programmas (90oC, 75oC, 60oC,40oC,Cold,Delicate); Iekraušanas lūkas durvju ramis no nerūsējošā tērauda; Iekraušanas lūkas durvju dubultais stikls; Izturīgs pret vibrāciju iekr. lūkas durvju stiprinājums; Skaņas signāls cikla beigās; Durvju bloķēšanas indikātors; | 1 |  |
| 6. | Profesionālais veļas žāvētājs EDEE7R (DE10) Airon , ASV, CE- sertifikāts vai ekvivalents | Elektrība: 240/50/1 ( Visi paneļi krāsoti ar pretkorozijas pulverveida emalju ( Iekšējā un ārējā tvertnes izgatavotas no galvanizēta tērauda ( Veļas ietilpība: 10 kg ( Bunduļa tilpums: 198 L ( Jauda, kW : 5.60 ( Gabarītizmēri,mm: 683/711/ 1092(H), Svars: 61 kg. ( 5 standarta žāvēšānas programmas ( Iekraušanas lūka atveras līdz 180 gradem ērtai augšu-pielādei- lejupielādei ( Viegli tīrāmais filtrs ( Elektroniskā vadība: - automātiska žāvēšana un žāvēšana ar noteiktu laika periodu; - ekrāns rāda informāciju par žāvēšanas laiku (2 zīmes); - LED rādītāji informē par žāvēšanas režīmu; - žāvēšanas beigās skan zvana signāls. | 1 |  |

Pretendenta vadītāja paraksts:____

Vārds, uzvārds:____

Amats:____

z. v.

# Text boxes

50

70